## Slide 1: Poros plazma kísérletek támogatása multiprocesszoros környezetben
Készítette: Bakró Nagy István
Konzulens: Hartmann Péter (MTA Wigner FK,SZFI)
Reichardt András (BME SZHVT)

## Slide 2: A poros plazma kísérlet
Alacsony nyomású ionizált nemesgáz
RF gerjesztés
Plazmába szórt porrészecskék
Gravitációs, villamos, szóródásos, hőmérséklet gradiensi, ion sodrási erő
Részecskék erős vagy gyenge kölcsönhatása: Coulomb csatolási param.

## Slide 3: A kísérlet
Elővákuum, középvákuum szivattyú
Nemesgáz áramlás
RF gerjesztés
Porrészecskék
Megvilágító lézer és kamera

## Slide 4
Álló eset

## Slide 5
Forgó eset

## Slide 6: Részecskék detektálása
Küszöb módszer
Küszöb módszer szűréssel
  Gauss szűrővel
  Medián szűrő
Adaptív küszöb módszer szűréssel
  Fényképezés okozta részletesség-különbség problémája
  Fényes területekben kevésbé bízhatunk meg

## Slide 8: Részecske pozíciójának számítása momentum módszerrel
Ditherelés a fókusz elállításával
Megjelölt pixel kiterjesztése
Flood-fill algoritmussal a ROI megkeresése
Maximálisan világos pont
Súlypont számítása

## Slide 9: Momentum módszer

## Slide 10: Momentum módszer

## Slide 11: OpenCL architektúrája
Eszköz architektúrája
Memória szintek
 | Allokálás |  | Sebesség
 | Hoszt | Kernel | 
Globális | Din | Statik. | Lassú
Konstans | Din | Statik. | Gyors
Lokális | Din | Statik. | Gyors
Privát | Din | Statik. | Regiszter

## Slide 12: OpenCL context osztálydiagrammja

## Slide 13: A host-program működése
Kép beolvasása
Képek leküldése az eszköz globális memóriájába
Kernel inicializálása és argumentumának beállítása
Kernel futtatása
Eredmény visszatöltése
Posztprocesszálás

## Slide 14: A kernel működése
Work-item indexének meghatározása
Medián szűrés:
  Kép betöltése az A bufferbe
  Medián szűrés a B bufferbe
  Detektálás a B bufferbe
Flood-fill algoritmussal a ROI meghatározása
  Kiterjesztés
  Legtávolabbik pontok a ROI határpontjai
Pozíció számítása momentum módszerrel
Eredmény mentése a globális memóriába

## Slide 15: Összehasonlítása

## Slide 16: Összegzés
Bemutattam a porosplazma kísérletek apparátusát
Részecske detektálása szűréssel és adaptív döntési küszöbbel
Szűrés Gauss helyett medián szűrővel
További lehetőségek:
Host-program producer-consumer szálba rendezése
Eredmény grafikus megjelenítése (OpenGL)
Vektor műveletek használata (Intel Xeon PHI)
Részecske sebességének számítása
Kálmán prediktor használatának vizsgálati lehetősége